## Decreto 27001

## ANEXO 2

CUADRO No.1: GRUPOS REACTIVOS  PARA DETERMINAR INCOMPATILIBILIDAD DE LOS DESECHOS PELIGROSOS

| GRUPO 1 | - Lodos de diacetileno - Líquidos caústicos alcalinos - Limpiadores alcalinos - Líquidos alcalinos corrosivos - Fluidos alcalinos corrosivos de batería - Aguas caústicas residuales - Lodos calizos y otros alcális corrosivos - Aguas residuales calizas - Caliza y agua - Residuo caústico - Lodos de lavadores de efluentes gaseoso de altos hornos - Lodos de operaciones primarias en la producción de cobre - Residuos de cribado del drenaje en procesos de curtiduría en: pulpado de pelo retenido, acabado húmedo y reparación de pieles para teñido deslanado - Residuo alcalinos de la limpieza de embarcaciones - Soluciones gastadas de los baños de sal en el limpiado de recipientes en las operaciones de tratamiento de calor de metales - Tierras de blanqueo de aceites o grasas. |
| --- | --- |
| GRUPO 2 | Lodos ácidos Acido y agua Acido de baterías Limpiadores químicos Electrolitos ácidos Lechada ácida o solvente Licor y otros ácidos corrosivos Residuo ácido Mezclas de residuos ácidos Residuos de ácido sulfúrico Aguas fuertes del vidrio Aguas de tratamiento con piedra pómez o metales preciosos Aguas de los procesos de concentración de metales pesados Aguas de lodos Aguas de tratamiento de aguas de operación de galvanoplastia Aguas de tratamiento de aguas de la producción de pigmentos azules de fierro Aguas de tratamiento de aguas de la producción de pigmentos naranja de molibdato Aguas de las soluciones de las operaciones de galvanoplastia Residuo en la fabricación de semiconductores Residuos conteniendo mercurio de procesos electrolíticos |
|  | Residuos ácidos en el procesamiento de películas Soluciones gastadas de las operaciones de galvanoplastia y del enjuague de las operaciones de la misma Soluciones de grabado de silicio Soluciones de extrusión de aluminio Soluciones ácidas de la limpieza química |
| GRUPO 3 | Aluminio Berilio Calcio Litio Potasio y Magnesio Sodio Zinc en polvo Otros metales e hidruros reactivos Aguas de biodegradación de lodos conteniendo carga orgánica o metales pesados contaminantes Catalizador gastado de cloruro de mercurio Lodos de equipos de control de emisiones de gases, humos y polvos Lodos de oxidación de tratamiento biológico que contenga cualquier sustancia tóxica sujeta a control sanitario o ecológico Lodos de oxidación de tratamiento de aguas residuales Lodos de tratamiento de aguas de la producción de pigmentos verdes de cromo, oxidos de cromo (anhidridos e hidratados) Residuos del horno en la producción de pigmentos verdes de oxido de cromo Residuos de la polarización de los procesos de calcinación y de los procesos de la molienda de cerámica piezoelectrica Residuos de pintura removida de muebles Residuos de sello caliente y aluminio Residuos de asbestos en todas sus formas, asbesto residual Residuos de todo material que contenga metales pesados Sólidos provenientes de embalses de fundidoras de plomo Tierras con catalizador de niquel Asbesto residual |
| GRUPO 4 | Alcoholes Agua Disolventes gastados no halogenados: cresoles, ácido cresilisico, nitrobenceno, metanol, tolueno metilcetona, metilisobutilcetona, disulfuro de carbono, isobutanol, piridina, xileno, acetona, acetato de etilo, etilbenceno, eter etilico, alcohol n-butilico, ciclohexanona. |
| GRUPO 5 | Cualquier residuo concentrado de los grupos 1 o 2 Calcio Litio Hidruro metalico Potasio SOCl (Cloruros de los oxiacidos de azufre), PCl (cloruros de fósforo), CHSiCl (cloruros de alquilsilano) Otros residuos reactivos al agua |
| GRUPO 6 | Alcoholes Aldehídos Hidrocarburos halogenádos Hidrocarburos nitrados Hidrocarburos no saturados Otros compuestos orgánicos y solventes reactivos Bases fijas de dimetil –sulfato Carbón Activado conteniendo sustancias peligrosas absorbidas Disolventes de limpieza en partes mecánicas Disolventes de laminación mecánica en circuitos electrónicos Disolventes gastados halogenados en otras operaciones que no sea el desengrasado: Tetracloroetileno, cloruro de metileno, tricloroetileno, 1,1,1-tricloroetano, trifluoroetano, o-diclorobenceno, triclorofluorometano Disolventes gastados halogenados usados en el desengrasado: tetracloroetileno, tricloroetileno, cloruro de metileno, 1,1,1 tricloroetano, trifluoroetano, tetracloruro de carbono, fluoruros de carbono clorados Envases vacíos que hubieran contenido cualquier tipo de plaguicida Envases y tambos vacíos usados para el manejo de residuos químicos peligrosos ambientales Lodos de baño de aceite en el templado y tratamiento de calor de metales Lodos de tratamiento de aguas de residuos del templado en las operaciones de tratamiento de calor de metales. Residuos de la fabricación de computadoras Residuos de la limpieza de circuitos por inmersión Residuos de la molienda química en equipos miniatura Residuos de disolventes en la producción de capacitores de cerámica |
|  | Residuos en la fabricación de cintas magnéticas Residuos de la impresión de periódicos y limpieza de los equipos Residuos de fotoacabado Residuos de retrograbado e impresión por placa Residuos de protección de componentes electrónicos Residuos de disolventes usados para la extracción de café y cafeína Residuos de bifenilos policlorados o de cualquier otro material que los contenga Residuos de los fondos de los tanques de distribución de gasolinas conteniendo tetraetilo de plomo Residuos en la fabricación de microfilmes Residuos de laboratorios de circuitos impresos en madera Mezclas de residuos de plaguicidas Plaguicidas caducos Subproductos de la fabricación de plásticos Lodos aceitosos de los procesos de refinación de petróleo crudo Bifenilos policlorados residuales Materiales que contengan bifenilos policlorados en concentraciones mayores a 50 ppm Materiales que contengan residuos de dibenzodioxinas o dibenzofuranos Lodos de las perforaciones de exploración |
| GRUPO 7 | Residuos de la flotación selectiva en las operaciones de recuperación de metales a partir de minerales Sedimentos de los residuos de lagunas de tratamiento de aguas de cianidación en las operaciones de recuperación de metales a partir de minerales Sedimentos de los residuos de las lagunas de tratamiento de aguas de cianuración en las operaciones de recuperación de metales a partir de minerales Soluciones gastadas de baños de cianuro en las operaciones de recuperación de metales a partir de minerales Soluciones gastadas de cianuro en las operaciones de tratamiento de superficies de metales pesados |
| GRUPO 8 | Cloratos Cloro Cloritos Acido cromico Hipocloritos Nitratos Percioratos Permanganatos |
|  | Peroxidos Otros agentes oxidantes fuertes Lodos de tratamiento de aguas en la fabricación y procesamiento de explosivos Lodos de tratamiento de aguas en el proceso electrolítico en la producción de cloro |
| GRUPO 9 | Acido acético y otros ácidos orgánicos Residuos del grupo 3 Residuos del grupo 6 Otros residuos inflamables y combustibles |